亞東學校財團法人亞東科技大學　　　　　　　　系/所/中心　　動力衝剪機械定期檢查表

實驗室編號/名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　檢查日期：　　 年　　 月　　 日

系/所/中心主任：　　　　　 (簽名)　　實驗室負責人(簽名)：　　　　　 (簽名)　　檢查人員(簽名)：　　　　　 (簽名)

| 檢查項目 | 檢查 內容 | 檢查方法 | 判定基準 | 檢查結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 本 體 部 分 | 安裝精度 | 水平 | 利用水平器測定 | jm 在0.05%以上 |  |  |  |
|  | 基楚螺栓 | 鬆弛 | 螺栓未鬆弛 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 台盤(承樑) | 安裝 | 緊固彈簧未鬆弛 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 台盤(承樑) | 損傷 | 無損傷故障 | 無故障 |  |  |  |
| 驅 動 部 分 | 曲柄軸 | 加熱 | 用手觸觀查 | 室溫+40℃以內 |  |  |  |
|  | 曲柄軸 | 緊固 | 鎖軸承之螺栓螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 飛輪 | 緊固 | 緊固螺栓、螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 離合器 | 動作 | 往返操作觀察動作狀況及停止位置 | 動作確實 |  |  |  |
|  | 制動器 | 動作 | 往返操作觀察動作狀況及停止位置 | 動作確實 |  |  |  |
|  | 滑塊 | 緊固 | 安裝螺栓螺帽是否緊固 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 滑塊 | 損傷 | 無損傷 | 無故障 |  |  |  |
|  | 滑塊 | 損傷 | 模柄孔(Shouk)無大損傷 | 無故障 |  |  |  |
|  | 連接螺絲 | 緊固 | 止固螺栓螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 連桿 | 緊固 | 桿軸承鎖緊螺栓螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | V 皮帶 | 張力 | 皮帶伸張情形是否良好 | 張力均一 |  |  |  |
|  | V 皮帶 | 摩耗 | 皮帶有無劣化 | 無異常 |  |  |  |
| 電 氣 部 分 | 馬達 | 加熱 | 用手觸摸檢查 | 手無法觸及熱度 |  |  |  |
|  | 馬達 | 異音 | 聽到雜音否 | 無異音 |  |  |  |
|  | 馬達 | 絕緣 | 由高阻計測試 | 0.2MΩ以上 |  |  |  |
|  | 電磁開閉器 | 鬆弛 | 端點羅栓是否鬆弛 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 電磁開閉器 | 摩耗 | 觀察有無接觸摩耗 | 動作確實 |  |  |  |
|  | 配線 | 被覆 | 被覆有無脫落及劣化 | 無漏電危險 |  |  |  |
|  | 配線 | 接續 | 端點螺栓是否鬆脫 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 保險絲 | 容量 | 有無依規定使用 | 依規定 |  |  |  |
|  | 極限開關 | 鬆弛 | 端點螺栓有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 極限開關 | 緊固 | 安裝螺栓螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 極限開關 | 動作 | 動作狀況、安裝位置是否良好 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 回轉輪凸 | 緊固 | 鎖緊螺栓螺帽鬆弛否 | 十分緊固 |  |  |  |
|  | 回轉輪凸 | 動作 | 作動位置有無偏位 | 合標準 |  |  |  |
| 空 氣 部 分 | 空氣配管 | 漏洩 | 各接合部有無空氣漏洩 | 空氣漏洩 |  |  |  |
|  | 濾清器 | 凝結水 | 冷凝水是否積存 | 無凝結水 |  |  |  |
|  | 給油器 | 油量 | 油量是否適當 | 油量適當 |  |  |  |
|  | 空氣操作 | 動作 | 觀察電磁閥動作、壓力計指示減壓閥作動情形 | 動作確實 |  |  |  |
| 潤 滑 油 部 分 | 油位器 | 油量 | 觀察油位計 | 規定液面 |  |  |  |
|  | 濾清器 | 污物 | 取出後觀察 | 污物附著 |  |  |  |
|  | 油泵 | 加熱 | 用手觸檢查 | 室溫+30℃以內 |  |  |  |
|  | 油泵 | 異音 | 聽到雜音否 | 無異音 |  |  |  |
|  | 油配管 | 漏洩 | 觀察配管系統 | 油漏洩 |  |  |  |
| 其 他 | 腳踏板(操作運轉) | 動作 | 往返操作觀察作動情況 | 動作確實 |  |  |  |
|  | 安全裝置 | 動作 | 往返操作觀察作動情況 | 動作確實 |  |  |  |
|  | 各部緊固 | 鬆弛 | 各鎖緊部螺栓、螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |  |

1. 本表依年度自動檢查計畫辦理。

2. 檢查結果請打勾(()；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第81條規定，實施檢查後，如發現對操作人員有危害之虞時，應立即報告上級主管(系、所及中心主任、實驗場所負責人)，發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

4. 本自動檢查表請於每月10日前完成檢查，並自行留存於實驗場所中，保存三年，以便供勞檢所備查。